## Slide 1: 实验安排（共8学时）
因为疫情，实验内容有变化
  实验一：网络模拟器及网络设备的基本配置（4学时）
  实验二：组建小型局域网、跨交换机划分 VLAN （4学时）
实验指导书
实验报告（完成全部实验后提交）

## Slide 2: 实验一--- 网络模拟器及网络设备的基本配置

## Slide 3: 思科模拟器(Cisco Packet Tracer)
安装
使用

## Slide 4: 交换机基本配置
交换机的命令行操作模式，主要包括：用户模式、特权模式、全局配置模式、端口模式等几种。

## Slide 5
  用户模式，该模式下可以简单查看交换机的软、硬件版本信息，并进行简单的测试。用户模式提示符为switch>
  特权模式由用户模式进入的下一级模式，该模式下可以对交换机的配置文件进行管理，查看交换机的配置信息，进行网络的测试和调试等。特权模式提示符为switch#

## Slide 6
  全局配置模式属于特权模式的下一级模式，该模式下可以配置交换机的全局性参数（如主机名、登录信息等）。全局模式提示符为switch(config)#
  端口模式属于全局模式的下一级模式，该模式下可以对交换机的端口进行参数配置。端口模式提示符为switch(config-if)#

## Slide 7
Swtich>enable
！使用enable命令从用户模式进入特权模式
Swtich#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
！使用configure terminal命令从特权模式进入全局配置模式
Swtich(config)#interface fastEthernet 0/1
！使用interface命令进入接口配置模式

## Slide 8
Swtich(config-if)#
Swtich(config-if)#exit
！使用exit命令退回上一级操作模式
Swtich(config)#interface fastEthernet 0/2
Swtich(config-if)#end
Swtich#
！使用end命令直接退回特权模式

## Slide 9
Switch> ?
！显示当前模式下所有可执行的命令
Swtich>en <tab>
Swtich>enable
！使用tab键补齐命令
Swtich#con?
configure connect
！使用？显示当前模式下所有以“con”开头的命令

## Slide 10
Swtich(config)#interface ？
！显示interface命令后可执行的参数
Swtich(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config)#hostname SW-1
！使用hostname命令更改交换机的名称
SW-1#show version
！查看交换机的系统信息
SW-1#show running-config
！查看交换机的配置信息

## Slide 11
1、命令行操作进行自动补齐或命令简写时，要求所简写的字母必须能够唯一区别该命令。如switch#conf可以代表configure，但switch#co无法代表configure，因为co开头的命令有两个copy和configure，设备无法区别。

## Slide 12
2、注意区别每个操作模式下可执行的命令种类。交换机不可以跨模式执行命令。
3、配置设备名称的有效字符是22个字节。

## Slide 13: 路由器基本配置
四种模式

## Slide 14: VLAN
VLAN（Virtual Local Area Network，虚拟局域网）是指在一个物理网段内，进行逻辑的 划分，划分成若干个虚拟局域网
VLAN可有效地屏蔽广播风暴
Port VLAN：是基于端口的VLAN，一般适用在同一个交换机下的VLAN划分。若是跨交换机的VLAN划分则需使用基于802.1Q的TAG VLAN。
Tag Vlan：是基于交换机端口的另外一种类型，主要用于跨交换机的VLAN。